Инструкция по эксплуатации стрелы безблочной 4014-4621005

Масса поднимаемого груза (грузоподъемность)                    Высота подъема, м

согласно отметкам на консольной стреле, кг                        4,5                         3,3

1                                                   1000                     1500

2                                                   1500                     2500

3                                                   2000                     3000

4                                                   3000                     4000

Высота подъема крюка от грунта, мм                                   5515                      4315

Расстояние от крюка до грунта, мм                                                    1075

Работа автопогрузчика со стрелой

Автопогрузчик, оборудованный стрелой, может производить погрузку, разгрузку и транспортировку на малые расстояния различных штучных грузов, по массе не превышающих грузоподъёмности, указанной в инструкции по эксплуатации в технической характеристике автопогрузчика.

Последовательность проведения погрузочно-разгрузочных работ автопогрузчика, оборудованным стрелой следующая:

- Установить крюк в положение грузоподъёмности стрелы, соответствующее массе груза, и при необходимости, надеть на него стропу для захвата груза

- Подъехать к грузу и зацепить его крюком или стропами

- Поднять груз на высоту, необходимую для вывода его из габарита площадки, пользуясь рычагом цилиндра подъёма

- Наклонить грузоподъёмник на себя, пользуясь рычагом цилиндра наклона, и при необходимости отъехать автопогрузчиком назад

- Опустить груз в транспортное положение, чтобы груз находился на уровне 300-400 мм от грунта, и произвести транспортировку в требуемом направлении.

Категорически запрещается перевозка грузов, масса которых превышает грузоподъёмность, указанную в зависимости от вылета крюка стрелы, т.к. это может привести к поломке стрелы и опрокидыванию автопогрузчика.